# TP3 - Driver de base y compuerta del transistor
## Introducción
El objetivo de este práctico es el de familiarizarse con el manejo de transistores de potencia tanto BJT como MOSFET y estudiar las zonas en las que trabaja, fundamentalmente la conmutación.
En la primera etapa se desarrolló un Driver del bipolar, el que hace uso de la alimentación negativa a la base con el fin de reducir los tiempos de conmutación, y además de una red antisaturadora. Se comprobará que el transistor trabaje en una zona segura, se calculará la potencia disipada verificando que no supere la temperatura de juntura máxima, se medirá los tiempos de conmutación con y sin la red antisaturadora y se estudiarán las hojas de datos.
Para la segunda parte, se desarrolló una etapa excitadora para el MOSFET acoplada con transformador, se observaron las distintas formas de onda y se midieron los tiempos de conmutación, también se confirmó que el MOSFET funcione en un área segura no superando la temperatura de juntura máxima.
## Generador PWM
Para lograr la conmutación de los mosfet de potencia, se implemento un pwm con el circuito integrado SG3525 propuesto por la catedra, el cual genera un tren de pulsos cuadrados en su salida, a partir de una tensión continua, en nuestro caso de 15v. Los valores de resistencia y capacidades, fueron los propuestos por el profesor, excepto los componentes para el calculo de la frecuencia, la cual en su hoja de datos el C.I. propone una ecuación, modificando levemente el circuito propuesto por la catedra. Haciendo uso de esta ecuación obtuvimos los valores de frecuencia deseados (10khz y 80khz).
Según nuestra hoja de datos del fabricante(ST), el testeo del CI se realizo bajo ciertos valores, los cuales tratamos de reproducir en parte, para asegurar su funcionamiento. Se uso un C_{2}=10nF , se hizo R_{D} igual a cero, se uso un preset R_{5}=10K%OMEGA para ajustar el ciclo de trabajo, y un preset R_{2}=10K%OMEGA para ajustar la frecuencia de salida a 10khz u 80khz.
Por otro lado se tuvo la precaución de colocarle una carga a la salida del PWM, ya que internamente tiene un amplificador diferencial, el cual debe estar balanceado correctamente, de otra manera no estariamos viendo correctamente la señal de salida.

f_{C}={1} over {C_{T}(0,7R_{T}+3R_{D}) }

Como se puede ver en la imagen, para uno de los canales del SG3525A, para 10 khz y un ciclo de trabajo maximo de 49,3%, se obtuvo un overshoot(sobreimpulso) de 11,3% , el cual es bastante aceptable.

En el otro canal, la señal es inversa, teniendo para 10khz, un ciclo de trabajo de 49,4%, y un overshoot de 11,4%(el cual es aceptable). En el gráfico no se indica, porque cuando se tomo la imagen, el mismo variaba entra 0 y 11,4% .

En la sigiente imagen se observa que para una frecuencia de 80khz, y el maximo ciclo de trabajo 43,6%, se obtiene un overshoot de 13%, el cual resulta aceptable.
En la siguiente imagen se puede ver los 2 canales del SG3525A simultaneamente, notando que ambos son complementarios
## Transistor BJT

En el punto A se pide utilizar de base del transistor bipolar BU208A con enclavador Baker en este caso en particular utilizamos, una de las salidas del modulador de ancho de pulsos por lo tanto, la otra salida la conectamos con una resistencia grande a masa.
### Diseño
El drivers del transistor de potencia BU208 esta conformado por los dos transistores MOSFET M1 y M2, en los cuales tenemos tiempos de conmutación relativamente bajos. Ver hoja datos:
M1: IRF530 rightarrow t_{f}= 39 nseg, t_{r}= 34 nseg newline M2: IRF9530 rightarrow t_{f}= 24 nseg, t_{r}= 52 nseg
datos fundamentales para el cálculo de los tiempos t_{1} y t_{2} ya que estos dispositivos debería responder mejor en conmutación. Si los tiempos de estos mosfet serian mayores que los tiempos críticos del transistor de potencia no tendría sentido el práctico.
Ahora nos queda por obtener los tiempos del transistor de potencia para corroborar que es posible usar los mosfet para el drivers.
t_{s}=7 useg; t_{r}= 550 nseg

Por lo tanto las constantes de tiempo que usaremos para el disparo y apagado serán:
t_{1}=R_{3} cdot C_{1}=50 nseg rightarrow R_{3}=10%OMEGA; C_{1}=4,7 nf newline t_{2}=R_{T} cdot C_{2}=10 useg rightarrow R_{T}=R_{8}+R_{9}=1K%OMEGA; C_{2}=10nf
Debemos tener en cuenta la frecuencia a la que va a trabajar nuestro modulador de ancho de pulsos, para elegir correctamente nuestra red RC, ya que los 3 o 5 tau no deben exceder el semiciclo (50uSeg), esto permite disminuir el tiempo de conmutación.
Esto es fundamental ya que si no el transistor no podría evacuar las cargas correctamente, porque el circuito encargado del mismo no funciona correctamente dentro del tiempo establecido.

calculo para BU208 como dato la I_{CQ} = 1A y se utilizara una resistencia sensora R_{S}= 1%OMEGA newline I_{CQ}= {V_{CC}-V_{CE(Sat)}} over {R_{Carga}+R_{S}} ; R_{Carga}={V_{CC}-V_{CE(sat)}} over {I_{CQ}}-R_{S} newline R_{Carga}={(20-1)v} over {1 A}-1%OMEGA=18 %OMEGA ; P_{R_{C}}=I_{C}^{2}.R_{Carga}=18 W newline I_{BQ(sat)}={I_{CQ}} over {%beta_{sat}}={1 A} over {2,25}=0,44 A newline P_{R_{S}}=1%OMEGA . (1A)^{2} newline R_{4} = {V_{CC} - V_{DS1}-V_{D}-V_{BE(sat)}-V_{R_{S}}} over {I_{BQ}} newline R_{4} = 38,4%OMEGA approx 39%OMEGA newline P_{R_{4}}= I_{BQ(sat)}^{2} . R_{4} = 7,55 W approx 8 W
### Funcionamiento
Los diodos D2 y D4 permiten proteger el BJT de la sobresaturación derivando la corriente de exceso por el diodo D2. Esta es una de las configuraciones del enclavador Baker.
Para el apagado del transistor de potencia se utiliza una tensión negativa para evacuar las cargas minoritarias de la base. El limite de la tensión lo impone el fabricante V_{EB} y para nuestro caso es de 5V. La resistencia R7 permite visualizar la corriente de carga mediante la tensión que cae sobre el mismo.
Las mediciones de los tiempos y las formas de onda se presentan a continuación, las mediciones se realizan a 10 Khz con y sin enclavador Baker (red antisaturadora).
Tiempo	Sin Baker [nseg]	Con Baker [nseg]
T_{d}	40	40
T_{r}	580	410
T_{s}	360	300
T_{f}	1120	440
T_{t}	100	60

A continuación se mostrará algunas adquisiciones del transistor con y sin el enclavador Baker, en la misma se pueden destacar las corriente de evacuación. Como se dijo anteriormente, estos datos fueron medidos en la resistencia sensora del colector.Los diodos D2 y D4 permiten proteger el BJT de la sobresaturación derivando la corriente de exceso por el diodo D2. Esta es una de las configuraciones del enclavador Baker.
Para el apagado del transistor de potencia se utiliza una tensión negativa para evacuar las cargas minoritarias de la base. El limite de la tensión lo impone el fabricante V_{EB} y para nuestro caso es de 5V.
La resitencia R7 permite visualizar la corriente de carga mediante la tensión que cae sobre el mismo.
Las mediciones de los tiempos y las formas de onda se presentan a continuación, las mediciones se realizan a 10 Khz con y sin enclavador Baker (red antisaturadora).
Tiempo	Sin Baker [nseg]	Con Baker [nseg]
T_{d}	40	40
T_{r}	580	410
T_{s}	360	300
T_{f}	1120	440
T_{t}	100	60

A continuación se mostrará algunas adquisiciones del transistor con y sin el enclavador Baker, en la misma se pueden destacar las corriente de evacuación. Como se dijo anteriormente, estos datos fueron medidos en la resistencia sensora del colector.

I_{C} sin Baker	I_{C} con Baker
I_{B} sin Baker	I_{B} con Baker

Debido a la dificultad de medir corriente, para determinar los tiempos de conmutación, hemos redefinido estos tiempos para obtenerlos haciendo uso de mediciones de tensión. Esto es: debido a la carga resistiva y al transistor, la corriente y tensión de colector están DESFASADAS 180º, la corriente y tensión de base se encuentran en FASE.
### Calculo de potencia
T={1} over {10 Khz}=100 %mu s, para un ciclo de trabajo de 50 % rightarrow %varpi_{on}= {I_{CM} . V_{cce}} over {6}.T_{on} newline I_{CM}=1A newline V_{cce}=20v newline T_{on}= 8%mu s newline %varpi_{on}={1A . 20v . 8%mu s} over {6}= 26,6%mu J newline %varpi_{off}= {I_{CM} . V_{cce}} over {6}.T_{off} newline %varpi_{off}={1A . 20v . 0,4%mu s} over {6}= 1,33%mu J newline %varpi_{COND}=I_{CM} . V_{cce} . t_{COND} newline %varpi_{COND}=1A . 20v . 41,6%mu s= 834%mu J newline P_{TOT}={%varpi_{on}+%varpi_{off}+%varpi_{COND}} over {t_{c}} newline t_{c}= tiempo de cruce newline P_{TOT}={26,6 %mu J+1,33 %mu J+ 834 %mu J} over {100 %mu s}= 8,6 w newline alignl La maxima potencia segun hoja de datos es de 12,5, entonces entraria en el rango. newline Esta potencia es promedio, pero por encima de los 3 khz,hay que usar la potencia pico newline P_{TOT}={%varpi_{on}+%varpi_{off}+%varpi_{COND}} over {t_{p}} newline t_{p} = ancho del pulso newline P_{TOT}={26,6 %mu J+1,33 %mu J+ 834 %mu J} over {50 %mu s}= 17,24 W newline Para la potencia PICO newline T_{VJM}=T_{CASE} + (P_{TOT(pico)} . R_{THJC(pico)}) newline R_{THJC(pico)}=0,5 ºC / W (desde la hoja de datos)newline T_{VJM}=70ºC+(17,24 . 0,5)ºC= 78,6ºC
## Transistor MOSFET
Para el apartado B se modifica la frecuencia del PWM de 10 a 80 Khz. Y se utiliza como driver un transformador, el MOSFET utilizado es el IRF840. En los transistores MOSFET, al no tener un flujo de cargas minoritarias por la compuerta, los tiempos son mucho más reducidos y no debemos aplicar ninguna tensión adicional para mejorar su funcionamiento en conmutación.
### Diseño
Para obtener 80KHz (T=12,5uSeg) de la hoja de datos se busca que el tiempo de carga del oscilador de rampa se aproximadamente a los 12,5uSeg, ya que el mismo es el tiempo del período T y el tiempo de descarga (de la rampa) sea lo más pequeño posible:

Fijando un C_{T}=2,2nF obtenemos los resistores R_{T}=4,2K%OMEGA y de R_{D}=68%OMEGA . Se colocó una R_{T}=3,3K%OMEGA por lo que obtuvo una frecuencia de 90KHz
El circuito implementado es el siguiente.

#### Transformador:
Datos:
- Bobinado primario = 68 + 68 (2 capas), bobinado conjunto en paralelo
- Bobinado secundario = para V_{N1}=12V
- Ciclo de trabajo 15% V_{N2}>=10V
- Ciclo de trabajo 44% V_{N2}<=12V
  {68^{2} over N_{2}^{2}}={V_{1} over V_{2}} rightarrow matrix{para DT=15 rightarrow N_{2}=68 sqrt {V_{2} over V_{1}}=68 sqrt {10 over 12}=62 vueltas ## para DT=44 rightarrow N_{2}=68 sqrt {V_{2} over V_{1}}=68 sqrt {12 over 12}=68 vuelta} {Z_{1} over Z_{2}} = {I_{2}^{2} over I_{1}^{2}}={V_{1} over V_{2}}={N^{2}} rightarrow {N_{1} over N_{2}}=N rightarrow {N_{1}^{2} over N_{2}^2}={V_{1} over V_{2}}
Por lo tanto tomamos una cantidad de vueltas que se encuentre 62 < N2 < 68 en nuestro caso elegimos N_{2}=63 espiras.
El circuito implementado es como el que se muestra en la siguiente figura:

Las mediciones arrojaron resultados satisfactorios ya que la señal no sufre distorsiones importantes, para nuestra aplicación específica,
DC=45 rightarrow V_{MAX}=9V;V_{MIN}=-10V rightarrow T_{S}=119 nseg newline DC=15 rigtharrow V_{MAX}=12V;V_{MIN}=-10V rightarrow T_{S}=100neg

La curva de compuerta IRF820 es:

Si saturamos el MOSFET con V_{GS}=10V , entonces la carga total para saturarlo y bloquearlo según la hoja de datos será: Q_{G}=12nC .
Con una I_{D}=8A , como se muestra en la figura, tenemos:
El t_{D(ON)} = 8,1 nseg máximo
El t_{D(OFF)} = 16 nseg máximo
El t_{r} = 12 nseg máximo
El t_{f} = 13 nseg máximo
El tiempo de conmutación admitido deberá ser mayor que t_{D(OFF)}+t_{f}=29nseg
El t_{c} elegido es: T_{c}=100 nseg , por lo que la corriente que circule por el MOSFET durante 100nseg será de:
I_{G}={Q_{G} over T_{C}}={ 12 nC over 100 nseg}=120 mA
Si se le aplica menor corriente durante los 100nS la conmutación será mas lenta y el transistor disipará más potencia. El SG3525 puede drenar hasta 400mA sin ningún problema por lo que se adapta a los cálculos. En la siguiente gráfica se muestra la señal que se obtiene del transistor de potencia. En la misma podemos ver las excursión de tensión. Recordemos que este drivers será una etapa previa al TP5 “fuente conmutada”.
I_{D} del transistor de potencia

#### Impedancia del Driver:
R_{G}={ V_{G} over I_{G}}={{V_{GSsat}-V_{GSplama}} over I_{Gsat}}={10V-6V} over 120mA = 33,3 %OMEGA
#### Potencia del Driver:
Pot= Q_{G} cdot V_{G} cdot f=12nC cdot 10V cdot 80KHz=9,6mW

## Conclusiones
En este práctico se incursionó en el área de los transistores de potencia, teniendo que dar solución a los inconvenientes que estos plantean operando en conmutación.
*********************** falta terminar*****************
En la primera etapa, con el BJT, se observó el funcionamiento de la etapa excitadora. En esta primera parte se advirtieron las variaciones que producía la tensión negativa a la base, pero no era tan notable el funcionamiento de la red antisaturadora o “Baker Clamp” ya que no se consideró que la carga es dinámica.
Con reducción de la corriente en un 50% del valor de régimen, se pudo observar diferencias en los tiempos de retardo con y sin Baker Clamp.
Además, debería utilizarse diodos ultrarrápidos en la red enclavadora.
Se calcularon potencias y temperaturas de juntura de ambos transistores, comprobando los valores con las hojas de datos.
En la parte B de este trabajo se armaron tres transformadores con diferentes criterios de armado. Dos de ellos presentan características rectangulares en la forma de la tensión.
Si bien la forma es estética debe tenerse en cuenta:
-La tensión de salida se utilizará para excitar un MOSFET en el TP5.
-Los tiempos de conmutación son aceptables.
-La relación del transformador es 1:1, entonces lo que hay en el secundario es lo que está aplicado al primario.
Se dejaran armados los transformadores para implementar el que mejor funcione en el TP5, teniendo énfasis en el último transformador.