Designación de pines

Numero de Pin	Nombre	Función	Conectado a
1	-MCLR	Reset	ICD/circuito RC
2	RB0/VREF+	Referencia positiva	LM135
3	AN1/VREF-/RB1	Entrada analógica para celda de carga	INA118
4	AN2/-SS1/RB2	Slave Select de la Tarjeta SD	Pin 1 de la tarjeta SD
5	AN3/RB3
6	AN4/RB4
7	AN5/RB5
8	PGC/RB6	Control del ICD	ICD (PIN PGC)
9	PGD/RB7	Datos del ICD	ICD (PIN PGD)
10	AN8/RB8
11	VDD (+5V)	Alimentación	7805
12	VSS (GND)	Masa	Masa
13	OSC1	Entra del Oscilador	Pin del cristal
14	OSC2/RC15	Salida del Oscilador	Pin del cristal
15	RC13
16	RC14
17	INT0/RA11	Entrada del Sensor 1	Sensor 1
18	INT2/RD9	Entrada del Sensor 2
19	RD3
20	VSS (GND)	Masa	Masa
21	VDD (+5V)	Alimentación
22	RD2
23	INT1/RD8
24	SCK/RF6	Señal de Clock de la Tarjeta SD
25	SDO/RF3	Salida de Datos hacia la tarjeta SD
26	SDI/RF2	Entrada de Datos desde la Tarjeta SD
27	RF5
28	RF4
29	RF1/C1TX	Transmisión de RS-232	Rx de la PC
30	RF0/C1RX	Recepción de RS-232	Tx de la PC
31	VSS (GND)	Masa
32	VDD (+5V)	Alimentación
33	RD1
34	RD0
35	RB12
36	RB11
37	RB10
38	RB9
39	AVSS	Masa del Módulo Analógico
40	AVDD	Alimentación del Módulo Analógico

Funciones a implementar:

- RS-232 (2 pines) ==> RF0 (Rx), RF1 (Tx)
- LCD de caracteres 16x2 (8 pines de datos y 3 de control)
- ICD (3 pines) ==> RB6 (PGC), RB7 (PGD), -MCLR (pin 1)
- Celda de carga (1 pin) ==> RB1 (AN1)
- Sensores (2 pines) ==> RD9 (INT2), RA11 (INT0)
- Buzzer (1 pin)
- Medición batería (2 pin)
- Teclado 6 teclas (5 pines)
- Tarjeta SD (6 pines para SPI) ==> RF2 (SDI), RF3 (SDO), RF6 (SCK), RB2 (-SS1),

Cristal de 4 Mhz – PLL por 16