Designación de pines

Numero de Pin	Nombre	Función	Conectado a
1	-MCLR	Reset	ICD/circuito RC
2	RB0/VREF+	Referencia positiva	LM136
3	AN1/VREF-/RB1	Entrada analógica para celda de carga	INA118
4	AN2/-SS1/RB2	Slave Select de la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
5	AN3/RB3
6	AN4/RB4
7	AN5/RB5
8	PGC/RB6	Control del ICD	ICD (PIN PGC)
9	PGD/RB7	Datos del ICD	ICD (PIN PGD)
10	AN8/RB8	Dato 0 del LCD / Salida 0 del Teclado	Dato 0 del LCD
11	VDD (+5V)	Alimentación	7805
12	VSS (GND)	Masa	Masa
13	OSC1	Entra del Oscilador	Pin del cristal
14	OSC2/RC15	Salida del Oscilador	Pin del cristal
15	RC13	Pin CD de la SD	Ver esquemático de conexión de la SD
16	RC14	Pin WD de la SD	Ver esquemático de conexión de la SD
17	INT0/RA11	Entrada del Sensor 1	Sensor 1
18	INT2/RD9	Entrada del Sensor 2
19	RD3	Señal R/-W del LCD	R/-W del LCD
20	VSS (GND)	Masa	Masa
21	VDD (+5V)	Alimentación
22	RD2	Dato 7 del LCD	Dato 7 del LCD
23	INT1/RD8
24	SCK/RF6	Señal de Clock de la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
25	SDO/RF3	Salida de Datos hacia la tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
26	SDI/RF2	Entrada de Datos desde la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
27	RF5	Enable del LCD	Enable del LCD
28	RF4	RS (Dato/Instrucción) del LCD	RS (Dato/Instrucción) del LCD
29	RF1/C1TX	Transmisión de RS-232	Rx de la PC
30	RF0/C1RX	Recepción de RS-232	Tx de la PC
31	VSS (GND)	Masa
32	VDD (+5V)	Alimentación
33	RD1	Dato 6 del LCD	Dato 6 del LCD
34	RD0	Dato 5 del LCD	Dato 5 del LCD
35	RB12	Dato 4 del LCD / Entrada 1 del Teclado	Dato 4 del LCD
36	RB11	Dato 3 del LCD / Entrada 0 del Teclado	Dato 3 del LCD
37	RB10	Dato 2 del LCD / Salida 2 del Teclado	Dato 2 del LCD
38	RB9	Dato 1 del LCD / Salida 1 del Teclado	Dato 1 del LCD
39	AVSS	Masa del Módulo Analógico
40	AVDD	Alimentación del Módulo Analógico

Funciones a implementar:

- RS-232 (2 pines) ==> RF0 (Rx), RF1 (Tx)
- LCD de caracteres 16x2 (8 pines de datos y 3 de control)
  Datos: RB8-RB12, RD0-RD2
  Control: RD3, RF4, RF5
- ICD (3 pines) ==> RB6 (PGC), RB7 (PGD), -MCLR (pin 1)
- Celda de carga (1 pin) ==> RB1 (AN1)
- Sensores (2 pines) ==> RD9 (INT2), RA11 (INT0)
- Buzzer (1 pin)
- Medición batería (2 pin)
- Teclado 6 teclas (5 pines) ==> RB8-RB12
- Tarjeta SD (6 pines para SPI) ==> RF2 (SDI), RF3 (SDO), RF6 (SCK), RB2 (-SS1),

Cristal de 4 Mhz – PLL por 16