Celdas de Combustible

---
Celdas de Combustible
- Dispositivos electroquímicos cuyo concepto es similar al de las baterías.
- A diferencia de las baterías, las celdas de combustible no se ”gastan”.

---
Historia

---
Principio de funcionamiento

---
Principio de funcionamiento

---
Rendimiento
- A diferencia de los motores de combustión, no dependen del ciclo de carnot
- Depende de la variación de energía libre de Gibbs y la variación de la entalpía estandar de la reacción química.
size 58 {%eta = {%DELTA G} over {%DELTA H} }

---
Rendimiento
- Motor de combustión
  - Gasolina: 25%
  - Diesel: 35%
- Celdas de combustible
  - Hidrógeno:
  50%

---
Clasificación
- Se clasifican según el combustible que utilizan.
- Se utiliza combustibles que contengan hidrógeno, hidrocarburos como el gas natural, metanol, etanol, biogas y propano.

---
Clasificación

---
PAFC (Phosphoric-Acid Fuel Cells)
- Utilizan ácido fosfórico.
- Alto desarrollo a nivel comercial.
- Eficiencia entre 40% y 80% (cogerenación).

---
PCMFC (Proton exchange membrane fuel cells)
- Operan a bajas temperaturas.
- Alta densidad de potencia.
- Utiliza un polímero conductor de protones (Nafion).
- Catalizador de platino

---
SOFC (Solid Oxide Fuel Cells)
- Utiliza material duro cerámico como electrolíto: Circonio con óxido de itrio o de calcio.
- Opera a elevadas temperaturas >1000°C.
- No utilizan platino.

---
AFC (Alkaline Fuel Cells)
- Utiliza hidróxido de potasio.
- Aplicación espacial (NASA).
- Eficiencia 70%	.
- Utiliza catalizadores de metales nobles.
- Se presisan sistema de purificación complejos y costosos para el
size 32 {H_{2} y O_{2}}

---
DMFC (Direct methanol fuel cells)
- Utiliza metanol como combustible.
- No utliza hidrógeno.
- Se necesita una gran cantidad de platino.
- No requiere de un voluminoso y pesado sistema de almacenamiento de hidrógeno.

---
Combustibles
Principales combustibles utilizados:
Hidrógeno → H2
Gas Biatómico
Metanol → CH3OH
Es el alchohol más sencillo
Etanol → CH3CH2OH
El Etanol es el Alcohol Etílico

---
Hidrógeno
Ventajas del Hidrógeno:
Combustible "limpio".
Alta densidad energética en base másica.
Gran disponibilidad.
No corrosivo.
Desventajas del Hidrógeno:
Elevado riesgo de explosión.
Transporte y almacenamiento.
Baja densidad energética en base volumétrica.
Combustible secundario.

---
Procesos de obtención del Hidrógeno:
Fotosíntesis Artificial: Proceso Químico que convierte Dióxido de Carbono y Agua en Carbohidratos y Oxígeno.
Consta de dos fases:
Reacción dependiente de la Luz
Se separan el Hidrógeno del Oxígeno
Reacción independiente de la Luz
Conversión de Dióxido de Carbono en Glucosa

---
Procesos de obtención del Hidrógeno:
Electrólisis:(Electro: Electricidad, Lisis: Separación) Se separa el Oxígeno y el Hidrógeno del Agua utilizando energía eléctrica. Eficiencia del 60-70%.
El proceso consta de los siguientes pasos:
Disolución del Electrolíto (ionización)
Aplicar tensión entre cátodo y ánodo
Aniones → Ánodo, Cationes → Cátodo.
Iones creados y mantenidos por la fuente.
Nuevas sustancias.
Ventajas: Método relativamente límpio.
Desventajas: Gran consumo de energía eléctrica.

---
Procesos de obtención del Hidrógeno:
Hidrólisis:(Hidro: Agua, Lisis: Separación) En términos generales, es la reacción química del agua con una sustancia.
Consta de los siguientes pasos:
Una molécula de agua (H2O) reacciona con una molécula de fórmula AB.
El agua se descompone en H+ y OH-
La molécula AB se descompone en A+ y B-
Los fragmentos se unen formando AOH y HB

---
Procesos de obtención del Hidrógeno:
Reformado con Vapor: Es un método para la obtención de Hidrógeno a partir de Hidrocarburos. Es el más utilizado y su eficiencia es del 65%.
Consta de dos etapas:
Reacción de Water Gas Shift entre el agua y el Metano (CH4):
CH4 + H2O → H2 + CO2
Purificación al 99,99% mediante el proceso PSA.

---
Metanol
Ventajas del Metanol:
Puede ser fabricado fácilmente a partir del metano.
Genera menor contaminación que los combustibles fósiles.
Puede reemplazar al combustible actual.
Desventajas del Metanol:
Sustancia Tóxica.
Producido a partir de Gas Natural.

---
Procesos de obtención del Metanol
Destilación destructiva de astillas de madera
Se mezclan a 400 C en ausencia de oxígeno:
Madera.
Ácido Piroleñoso.
Carbón vegetal.
Síntesis mediante un proceso catalítico
Se mezclan CO e H2 a 300-400 C y 200-300
Gas de Síntesis + CO2 → CH3OH
Obtención del Gas de síntesis ( CO + H2):
Gas Natural + Vapor de Agua → CO + CO2 + H2
Hidrocarburos Líquidos + Agua → CO + CO2 + H2
Carbón + Agua → CO + CO2 + H2

---
Etanol
Ventajas del Etanol:
No tóxico.
No aumenta los niveles de CO2
Desventajas del Etanol:
Procesamiento menos eficiente que el Metanol
Compite con los alimenos.

---
Procesos de obtención del Etanol
Fermentación de Azúcares + Destilación
Se extrae de sustancias con alto contenido de:
Sacarosa (caña de azúcar, remolacha, melazas, sorgo dulce)
- Fermentación
Almidón (maíz, patata, yuca)
- Trituración
- Escarificación
- Hidrolizado
- Fermentación
- Calentamiento a 120-150 C
Celulosa (madera, residuos agrícolas)
- Pirólisis y ataque con ácidos
- Calentamiento a 120-150 C
- Trituración
- Escarificación
- Hidrolizado
- Fermentación

---
Tasas de Retorno Energético y Precio
Fuente	TRE Cleveland	TRE Elliot
Petróleo hasta 1940	>100
Petróleo hasta 1970	23	50-100
Petróleo Hoy	8
Carbón hasta 1970	30	2 – 7
Gas Natural	1 – 5
Solar Fotovoltáica	1,7 – 10	3 – 9
Hidroeléctrica	11,2	50 – 250
Etanol	0,8 – 1,7
Metanol	2,6