Designación de pines

Numero de Pin	Nombre	Función	Conectado a	Placa
1	-MCLR	Reset	ICD/circuito RC	x
2	RB0/VREF+	Referencia positiva	LM136	x
3	AN1/VREF-/RB1	Entrada analógica para celda de carga	INA118	x
4	AN2/-SS1/RB2	Slave Select de la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
5	AN3/RB3
6	AN4/RB4
7	AN5/RB5
8	PGC/RB6	Control del ICD	ICD (PIN PGC)	x
9	PGD/RB7	Datos del ICD	ICD (PIN PGD)	x
10	AN8/RB8	Dato 0 del LCD / Salida 0 del Teclado	Dato 0 del LCD
11	VDD (+5V)	Alimentación	7805	x
12	VSS (GND)	Masa	Masa	x
13	OSC1	Entra del Oscilador	Pin del cristal	x
14	OSC2/RC15	Salida del Oscilador	Pin del cristal	x
15	RC13	Pin CD de la SD	Ver esquemático de conexión de la SD
16	RC14	Pin WD de la SD	Ver esquemático de conexión de la SD
17	INT0/RA11	Entrada del Sensor 1	Sensor 1	x
18	INT2/RD9	Entrada del Sensor 2		x
19	RD3	Señal R/-W del LCD	R/-W del LCD
20	VSS (GND)	Masa	Masa	x
21	VDD (+5V)	Alimentación		x
22	RD2	Dato 7 del LCD	Dato 7 del LCD
23	INT1/RD8
24	SCK/RF6	Señal de Clock de la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
25	SDO/RF3	Salida de Datos hacia la tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
26	SDI/RF2	Entrada de Datos desde la Tarjeta SD	Ver esquemático de conexión de la SD
27	RF5	Enable del LCD	Enable del LCD
28	RF4	RS (Dato/Instrucción) del LCD	RS (Dato/Instrucción) del LCD
29	RF1/C1TX	Transmisión de RS-232	Rx de la PC	x
30	RF0/C1RX	Recepción de RS-232	Tx de la PC	x
31	VSS (GND)	Masa		x
32	VDD (+5V)	Alimentación		x
33	RD1	Dato 6 del LCD	Dato 6 del LCD
34	RD0	Dato 5 del LCD	Dato 5 del LCD
35	RB12	Dato 4 del LCD / Entrada 1 del Teclado	Dato 4 del LCD
36	RB11	Dato 3 del LCD / Entrada 0 del Teclado	Dato 3 del LCD
37	RB10	Dato 2 del LCD / Salida 2 del Teclado	Dato 2 del LCD
38	RB9	Dato 1 del LCD / Salida 1 del Teclado	Dato 1 del LCD
39	AVSS	Masa del Módulo Analógico
40	AVDD	Alimentación del Módulo Analógico

Funciones a implementar:

- RS-232 (2 pines) ==> RF0 (Rx), RF1 (Tx)
- LCD de caracteres 16x2 (8 pines de datos y 3 de control)
  Datos: RB8-RB12, RD0-RD2
  Control: RD3, RF4, RF5
- ICD (3 pines) ==> RB6 (PGC), RB7 (PGD), -MCLR (pin 1)
- Celda de carga (1 pin) ==> RB1 (AN1)
- Sensores (2 pines) ==> RD9 (INT2), RA11 (INT0)
- Buzzer (1 pin)
- Medición batería (2 pin)
- Teclado 6 teclas (5 pines) ==> RB8-RB12
- Tarjeta SD (6 pines para SPI) ==> RF2 (SDI), RF3 (SDO), RF6 (SCK), RB2 (-SS1),

Cristal de 4 Mhz – PLL por 16