Celdas de Combustible

---
Celdas de Combustible
- Dispositivos electroquímicos cuyo concepto es similar al de las baterías.
- A diferencia de las baterías, las celdas de combustible no se ”gastan”.

---
Historia

---
Principio de funcionamiento

---
Principio de funcionamiento

---
Rendimiento
- A diferencia de los motores de combustión, no dependen del ciclo de carnot
- Depende de la variación de energía libre de Gibbs y la variación de la entalpía estandar de la reacción química.
size 58 {%eta = {%DELTA G} over {%DELTA H} }

---
Rendimiento
- Motor de combustión
  - Gasolina: 25%
  - Diesel: 35%
- Celdas de combustible
  - Hidrógeno:
  50%

---
Clasificación
- Se clasifican según el combustible que utilizan.
- Se utiliza combustibles que contengan hidrógeno, hidrocarburos como el gas natural, metanol, etanol, biogas y propano.

---
Clasificación

---
PAFC (Phosphoric-Acid Fuel Cells)
- Utilizan ácido fosfórico.
- Alto desarrollo a nivel comercial.
- Eficiencia entre 40% y 80% (cogerenación).

---
PCMFC (Proton exchange membrane fuel cells)
- Operan a bajas temperaturas.
- Alta densidad de potencia.
- Utiliza un polímero conductor de protones (Nafion).
- Catalizador de platino

---
SOFC (Solid Oxide Fuel Cells)
- Utiliza material duro cerámico como electrolíto: Circonio con óxido de itrio o de calcio.
- Opera a elevadas temperaturas >1000°C.
- No utilizan platino.

---
AFC (Alkaline Fuel Cells)
- Utiliza hidróxido de potasio.
- Aplicación espacial (NASA).
- Eficiencia 70%	.
- Utiliza catalizadores de metales nobles.
- Se presisan sistema de purificación complejos y costosos para el
size 32 {H_{2} y O_{2}}

---
DMFC (Direct methanol fuel cells)
- Utiliza metanol como combustible.
- No utliza hidrógeno.
- Se necesita una gran cantidad de platino.
- No requiere de un voluminoso y pesado sistema de almacenamiento de hidrógeno.